## Slide 1: Détermination gravimétrique du Calcium
La séparation de substances présentes dans des états différents (solide, liquide, gas) est aisé.
La filtration est la méthode de choix pour séparer un solide d’un liquide. On procède donc à la conversion de l’analyte en solide.

## Slide 2: Etapes de la précipitation contrôlée
Dissolution de la coquille
CaCO3 + 2H3O+ -> CO2 +3 H2O + Ca2+
Alcalinisation par décomposition de l’urée
(H2N) 2C=O (aq) +3H2O -> CO2 (g) + 2NH4 + (aq) + 2 -OH (aq))
Précipitation des ions Ca2+ en milieu basique
Ca2+ (aq) + C2O42- (aq) +H2O -> CaC2O4.H2O (s)
(NH4)2C2O4 (aq) ->> HC2O4-
Addition du sel de l’acide oxalique

## Slide 3: Ethylenediaminetetracide acétique (EDTA)
EDTA4-

## Slide 4: Duretés Mg2+ /Ca2+ versus Ca2+ seuls
A/ Dosage ammoniacal
pH 10
-> teneur globale en Ca2+ et Mg2+
B/ Dosage basique
pH 12.5
-> teneur en Ca2+ seul car Mg2+ sous forme de Mg(OH)2 précipite!!

## Slide 5: Indicateur Noir d’Eriochrome
Passe au rouge lorsque complexé; est bleu si EDTA présent en quantités suffisantes

## Slide 6: Définitions
ppm
1mg/1kg
(env. 1mg/L)
Exemple
1g + 999g
Titre Hydrométrique (T.H.)
= dureté de l’eau
= indicateur de minéralisation de l’eau
S’exprime en ppm (w/v)
Ou en mg/L de CaCO3
Se note °f ou °fH

## Slide 7
Table de conversion des unités de mesure de dureté de l'eau |  |  |  |  |  |  | 
 |  | °dH | °e | °fH | ppm | mval/l | mmol/l
Degré allemand | 1 °dH = | 1 | 1,253 | 1,78 | 17,8 | 0,357 | 0,1783
Degré anglais | 1 °e = | 0,798 | 1 | 1,43 | 14,3 | 0,285 | 0,142
Degré français | 1 °fH = | 0,560 | 0,702 | 1 | 10 | 0,2 | 0,1
ppm CaCO3 (USA) | 1 ppm = | 0,056 | 0,07 | 0,1 | 1 | 0,02 | 0,01
mval/l ions métaux alcalino-terreux | 1 mval/l = | 2,8 | 3,51 | 5 | 50 | 1 | 0,50
mmol/l ions métaux alcalino-terreux | 1 mmol/l = | 5,6 | 7,02 | 10,00 | 100,0 | 2,00 | 1