## Slide 1: Résultats de mesure
  La forme standard pour un résultat de mesure est:
  En général, on indique T à un chiffre si il est plus grand que ‘25’ et à deux chiffres si il est plus petit.
Complément LAna: Format Résultats
:

## Slide 2: Caractérisation de la précision
  On caractérise la précision à l’aide de trois grandeurs:
    La moyenne (utile pour distribution symétrique):
    La médiane (utile pour distribution asymétrique):
    Valeur du milieu dans une série de mesures
    L’écart-type s : mesure de la dispersion
:
Complément LAna: Format Résultats

## Slide 3: L’intervalle de confiance
  Si l’erreur statistique:
    est due à de multiples facteurs
    suit une loi normale.
  Alors, la moyenne est la meilleure estimation de la vraie valeur qui se trouvera avec une certaine probabilité P dans un intervalle de confiance ±T autour de la moyenne.
  t(P%, F = N-1) = facteur de Student
:
Complément LAna: Format Résultats

## Slide 4: Le facteur de Student
:
 | P = 95% | P = 99% |  | P = 95% | P = 99%
1 | 12.706 | 63.657 | 11 | 2.201 | 3.106
2 | 4.303 | 9.925 | 12 | 2.179 | 3.055
3 | 3.182 | 5.841 | 13 | 2.160 | 3.012
4 | 2.776 | 4.604 | 14 | 2.145 | 2.977
5 | 2.571 | 4.032 | 15 | 2.131 | 2.947
6 | 2.447 | 3.707 | 16 | 2.120 | 2.921
7 | 2.365 | 3.499 | 17 | 2.110 | 2.898
8 | 2.306 | 3.355 | 18 | 2.101 | 2.878
9 | 2.262 | 3.250 | 19 | 2.093 | 2.861
10 | 2.228 | 3.169 | 20 | 2.086 | 2.845
Complément LAna: Format Résultats